## Slide 1: 12. 半导体存储器
数字逻辑 与 部件设计
xgsun@fudan.edu.cn
2024-11-17

## Slide 2: 简 介
1

## Slide 3: register 寄存器、存储器 memory
寄存器：由锁存器或触发器组成，一次能够并行存储 位 比特数据的逻辑部件。
(一维)
存储器：能够存储 个二进制比特数的逻辑电路。
字宽
位宽
(二维)
字宽
位宽

## Slide 4: 存储器的分类
与CPU耦合程度 | 内部存储器 | cache、主存
 | 外部存储器 | 硬盘、光盘 …
存储介质 | 半导体器件 | TTL、MOS
 | 磁性材料 | 磁盘、磁带
 | 光存储器 | 光盘
存取方式 | 顺序存取 | 磁带
 | 随机存取 | ROM、RAM。存取时间与存储单元物理位置无关
 | 直接存取 | 磁盘。沿磁道方向顺序读取，垂直半径方向随机存取
读写功能 | 只读 | ROM (Read-Only Memory)
 | 读写 | RAM (Random Access Memory)
信息易失性 | 易失 | RAM。断电后信息消失
 | 非易失 | ROM、硬盘、光盘、U盘…。 断电后仍能保存信息

## Slide 5: 多级存储系统
存储器
memory
cache
主存
磁盘、光盘
Web服务器
寄存器
cache
CPU内
主板内
本 地
远 程
一个具有不同容量、成本和访问时间的存储设备的层次结构。
CPU
寄存器
内存
外存
速 度
硬件自动完成
容 量
硬件+操作系统
容量
大
小
1ns
2ns
10ns
10ms
速度
快
慢
三级存储系统
cache
主 存
Notes: 一级cache、二级cache……

## Slide 6: 半导体存储器的分类
半导体存储器
RAM
ROM
不可在线改写ROM
闪存 Flash ROM
SRAM
DRAM
存储元由6个晶体管组成
只要有电，信息一直保存
对电器干扰不敏感
比DRAM更快，也更贵
存储元由1个电容+1个晶体管组成
每隔一段时间必须刷新一次
对电器干扰敏感
比SRAM慢，但便宜
用作cache
用作主存

## Slide 7: 存储器的技术指标
启动存取
存取完
下次存取
存取时间
恢复时间
存取周期
存取时间 / 访问时间：从 存储器接收到读/写命令开始， 到 信息被读出或写入完成所需的时间。
容 量
速 度
存取周期 / 存储周期：在存储器连续读写过程中，一次完整的存取操作所需的时间。
存储容量：存储器中可存储的信息比特数 (bit / Byte)。 存储字数 x 存储字长 如：1024 x 8 bit
(每个房间的人数)
(房间数)

## Slide 8: ROM
2

## Slide 9: 只读存储器 ROM
闪存芯片 + 控制单元
由厂家一次写入，无法修改
由用户用专门的设备一次性写入，之后无法修改
用紫外线擦除，修改次数有限，写入时间长
用电擦除，速度快，一般可以擦除1百万次左右
掩膜 ROM
一次性编程ROM (PROM)
紫外线擦除PROM (EPROM)
电 可 擦 除 PROM (EEPROM)
闪存 (Flash memory)
固态硬盘 (SSD)
高密度、非易失。如 U盘

## Slide 10: FLASH 存储器 （闪存）
高密度非易失性的读/写存储器。
既有RAM优点，又有ROM优点。
FLASH存储元由单个MOS晶体管组成。
FLASH三种基本操作：
  读出操作
  写入操作(编程)
  擦除操作
用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置
1999年朗科 Netac 提交“U盘”专利 ~2019到期
核心技术：FLASH (1988 Intel) + USB (1996)
躺着挣钱：每年专利获利超千万

## Slide 11: SSD
固态硬盘
Solid State Disk
mini PCI-E SSD
与机械硬盘相比
优点：没有移动部件，速度快、能耗低、更结实。
缺点：价格贵、损坏后难以修复、写入次数有限、 静置时数据消失。

## Slide 12: ROM 结构示意图
地
址
译
码
器
1
2
3
4
地址输入线
0
1
2
14
15
字线0
字线1
字线2
字线14
字线15
数据输出线
位线
0
位线
位线
位线
位线
1
2
6
7
Notes: 译码器包含所有的乘积项

## Slide 13: ROM 存储的内容
1：连接， 0：断开
×：连接
：断开

## Slide 14: ROM设计：电路输入是3位二进制，输出是输入数值的平方
用ROM实现组合电路:
  写出原始电路真值表
  化简为ROM的真值表
  确定ROM容量
Notes: ROM容量：8x4， 2^3=8

## Slide 15: 【例3.6】使用LE实现：3分频计数器
当前状态 |  | 下一状态 | 
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
当前状态 |  | 下一状态 | 
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
Notes: 二进制状态编码的3分频计数器 (教材P74例3.6)

## Slide 16: RAM
3

## Slide 17: 随机读写存储器 RAM
从任何单元存取信息的时间都是相同的
地
址
译
码
器
存储矩阵
读
写
控
制
器
地址码
数据输出
数据输入
读/写控制

## Slide 18: 存储元阵列 （读）
1
0
0
1
0
1
0
1
2x4
译码器
地址线
1
0
1
0
1
0
1
0
数据线
读写电路
片选
读/写

## Slide 19: 存储器
MDR
MAR
存储体 bank
存储单元
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
读写电路
2x4
译码器
地址线
片选
读/写
存储元 cell
数据线
存储器
Notes: 一维地址译码系统

## Slide 20: 地址译码: 单译码结构
0, 0
0, 1
0, 2
0, 3
1, 0
1, 1
1, 2
1, 3
31, 0
31, 1
31, 2
31, 3
地址
译码器
字0
字1
字31
位
位0
位1
位2
位3
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
(字宽 x 位宽)
地址线
数据线
Notes: 只能读写1个字，不能读写1个位

## Slide 21: 地址译码: 双译码结构
0, 0
0, 1
0, 2
0, 3
0, 4
0, 5
0, 6
0, 7
1, 0
1, 1
1, 2
1, 3
1, 4
1, 5
1, 6
1, 7
2, 0
2, 1
2, 2
2, 3
2, 4
2, 5
2, 6
2, 7
3, 0
3, 1
3, 2
3, 3
3, 4
3, 5
3, 6
3, 7
列地址 译码器
行地址
译码器
A0
A1
A2
A3
A4
A0A1A2A3A4
0 0 0 1 1
地址：
0行
2 行
1行
3 行
0列
1列
2列
3列
4列
5列
6列
7列
32x1位
地址复用可减少IC封装中的引脚个数

## Slide 22: SRAM
任天堂FC游戏机 (灰机)的SRAM
2K X 8 bit
4

## Slide 23: SRAM 存储元
有0、1两个稳定状态。 由M1, M2, M3, M4组成两个交叉耦合CMOS反相器；M5、M6：两个控制开关。
读出操作：(假设存储元中原来保存 1） 置WL=1，M6导通，=1；M5导通，=0
写入操作：(若要写入0） 置WL=1 ，置=0 且 = 1，0写入存储元中。
除6管的，还有8管、10管…… 用于多端口的读写访问。
字线
位线

## Slide 24: SRAM基本逻辑结构
片选
读使能
写使能

## Slide 25: DRAM
5

## Slide 26: DRAM 存储元
MOS晶体管 + 电容器 组成的单管记忆电路
(开关) (电量高=1)
(电量低=0)
写1：仅输入缓冲器打开，行线导通CMOS， Din=1，给电容器充电。
写0：仅输入缓冲器打开，行线导通CMOS， Din=0，电容器放电。
读1：仅输出缓冲器打开，行线导通CMOS， Dout=1。电容电量减少。

## Slide 27: DRAM 存储元
写1：仅输入缓冲器打开，行线导通CMOS， Din=1，给电容器充电。
写0：仅输入缓冲器打开，行线导通CMOS， Din=0，电容器放电。
读1：仅输出缓冲器打开，行线导通CMOS， Dout=1。电容电量减少。
刷新：仅刷新缓冲器打开，行线导通CMOS， Dout=1 电流再流回到电容上。
MOS晶体管 + 电容器 组成的单管记忆电路
(开关) (电量高=1)
(电量低=0)

## Slide 28: DRAM芯片的逻辑结构
A0~A19
地址
D1~D4
数据
使能
读写
行选
列选
行选
列选

## Slide 29: DRAM 的刷新
刷新周期：64 ms
刷新周期：64 ms
死时间
集中式刷新
分散式刷新
每次读操作后都要刷新
电容放电，需定期刷新

## Slide 30: 同步DRAM (SDRAM)
数据线
输出使能
CLK使能
CLK
与传统异步DRAM相比：
增加系统时钟 CLK
有多个独立的存储体
将控制信号组合为命令

## Slide 31: DDR SDRAM
DDR与SDR相比：
时钟上下沿都能传数据
： 差分时钟
DDR2、DDR3、DDR4…
差分时钟
Double Data Rate
双数据率
Notes: 假设：芯片内的时钟频率是100MHz，IO总线上的时钟频率也是100MHz。 对于DDR芯片，在时钟频率不变的前提下，只是在时钟上升沿和下降沿同时传输数据，就可以提高一倍速率。
而对于DDR2需要提升4倍的传输率，因此需要在芯片内准备4份数据，芯片内的时钟频率依然保持100MHz的频率，而芯片外的IO数据总线时钟频率提高一倍，达到200MHz，这样就可以在上升沿和下降沿传出4份数据了。
DDR3的原理也是类似的。

## Slide 32: (Cached) CDRAM
1M4位 CDRAM (内含1片512×4位 cache)
首次读： DRAM→SRAM
下次读： 比较SRAM？
优点
突发速度快
读, 写并行
读, 刷新并行

## Slide 33: 容量扩展
6

## Slide 34: 存储器位扩展
1
C
P
U
~
●
●
●
4Kⅹ1位
~
●
●
●
4Kⅹ1位
~
●
●
●
1
地址线共用
控制线共用
数据线分高、低位
一起工作
Notes: 一起工作

## Slide 35: 【例1】2片1M╳4位 → 1M╳8位
存储器
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
00…00
11…11

## Slide 36: 存储器字扩展
C
P
U
~
●
●
●
4Kⅹ8位
~
●
●
●
~
~
●
●
●
4Kⅹ8位
~
●
●
●
~
1 1111 1111 1111
1 0000 0000 0000
0 1111 1111 1111
0 0000 0000 0000
数据线共用；
地址线中的最高位 (A12)取反后连到第2个DRAM的片选控制线， 保证两个芯片不会同时工作。

## Slide 37: 存储器字扩展 + 译码器
4Kⅹ8位
~
●
●
●
~
C
P
U
~
●
●
●
~
●
●
●
4Kⅹ8位
~
●
●
●
~
4Kⅹ8位
~
●
●
●
~
4Kⅹ8位
~
●
●
●
~
译
码
器
001…1
000…0
011…1
010…0
101…1
100…0
111…1
110…0
●●●
●●●
●●●
●●●

## Slide 38: 【例2】8片 256K8位 → 2048K8位
●
●
●
●
●
●
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
存储器

## Slide 39: 存储器字+位扩展
8Kⅹ4位
~
~
8Kⅹ4位
~
~
8Kⅹ4位
~
~
8Kⅹ4位
~
~
8Kⅹ4位
~
●
●
●
~
C
P
U
~
●
●
●
~
●
●
●
~
●
●
●
8Kⅹ4位
~
●
●
●
~
8Kⅹ4位
~
●
●
●
~
8Kⅹ4位
~
●
●
●
~
译
码
器
●●●
●●●
●●●
●●●