## Slide 1: 5. 常用组合模块1
数字逻辑 与 部件设计
2024-9-28

## Slide 2: 复 用 器
1

## Slide 3: 32位MIPS多周期CPU

## Slide 4: 复用器 MUX
（数据选择器、多路转换器、多路开关）
将多路数据中的某一路数据传送到公共数据线上，实现数据选择功能的逻辑电路。
如， 二选一、四选一、八选一、十六选一 ……
0 | 
1 | 
0 | 
1 | 
Notes: 一种多路输入、单路输出的标准化逻辑构件。哪一路输出取决于控制信号S。

## Slide 5: 二选一 复用器
方案1：逻辑方程
s | a | b | y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
 |  | 1 | 1
 | 1 | 1 | 
00
01
11
10
0
1
MUX
MUX2_1

## Slide 6: 二选一 复用器
方案2：if 语句
MUX2_1

## Slide 7: 二选一 复用器
方案3：case 语句
方案4：? 语句
MUX2_1

## Slide 8: 4位二选一复用器
实例化
MUX2_1N

## Slide 9: N位二选一复用器
实例化
MUX2_1N

## Slide 10: 多位表达方法
// select bits 7-1
// select 7 bits starting from 7 and going down
// select 7 bits starting from 1 and going up
start ~ width
好处：起始位可以动态，宽度可以固定

## Slide 11: 四选一复用器
MUX
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 

## Slide 12: 四选一复用器：if, case
实例化
MUX4_1

## Slide 13: 用MUX2-1构造MUX4-1
0
1
0
1
M1
MUX
0
1
M2
MUX
0
1
M3
MUX
MUX4_1

## Slide 14: 32位MIPS流水CPU
3选1

## Slide 15: MUX3:1
MUX3_1
端口不连接：一般为空即可。
X未知值
Z高阻态

## Slide 16: 【例1】 画出四选一MUX输出波形
MUX

## Slide 17: 【例2】用8:1 MUX实现函数
风马牛不相及？

## Slide 18: 【例2’】用4:1 MUX实现函数
8输入压缩为4输入

## Slide 19: 用复用器实现任意一个布尔函数
根据函数式列出真值表；
真值表中前个变量用作数据选择器的选择输入；
将函数输出当作最后一个变量的函数，可能是：0、1、原变量、反变量。
将这些值以正确的顺序加到MUX的输入端。

## Slide 20: 练习1：用8x1复用器实现

## Slide 21: 74系列复用器
 | 芯片代号 | 功能 | 输出
1 | 74157 | 四2选1复用器 | 原变量
2 | 74158 | 四2选1复用器 | 反变量
3 | 74153 | 双4选1复用器 | 原变量
4 | 74352 | 双4选1复用器 | 反变量
5 | 74151A | 8选1复用器 | 原变量/反变量
6 | 74151 | 8选1复用器 | 反变量
7 | 74150 | 16选1复用器 | 反变量
A | B | C0 | C1 | C2 | C3 | G | Y
d | d | d | d | d | d | 1 | 0
0 | 0 | C0 | d | d | d | 0 | C0
0 | 1 | d | C1 | d | d | 0 | C1
1 | 0 | d | d | C2 | d | 0 | C2
1 | 1 | d | d | d | C3 | 0 | C3

## Slide 22: 【例3】用一片74153实现下面两个函数
A | B | C | D |  | 
0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 
0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 
1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 0 1 0 | 
1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 1 0 1 | 
A | B | C | D |  | 
0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 
0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 
1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 0 1 0 | 
1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 1 0 1 | 
A | B | C | D |  | 
0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 1 0 0 | 
0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 0 1 | 
1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 1 0 | 
1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 0 1 | 
A | B | C | D |  | 
0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 1 0 0 | 
0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 0 1 | 
1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 1 0 | 
1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 0 1 | 
Vcc
+5V
2G
A
2C3
2C2
2C1
D
2C0
2Y
1G
B
1C3
1C2
1C1
1C0
1Y
GND

## Slide 23: 分 配 器
2

## Slide 24: 【例4】用MUX、DMUX实现8路数据传输
一个8选1线MUX，一个1:8线DMUX。将选择端ABC（地址）连在一起。
使ABC上的控制信号依次由000→001→010→011→100→101→110→111定时变化，可分时实现8路数据传输。
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
MUX
DMUX
A2 A1 A0
A2 A1 A0
Y
D
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
A B C

## Slide 25: 分配器 DMUX
将公共数据线上的数据根据需要送到不同的通道上，实现数据分配功能的逻辑电路。
如，1线-4线、1线-8线 ……
DMUX
S1 S2
D
F0
F1
F2
F3
S1 | S2 | F0 | F1 | F2 | F3
0 | 0 | D | z | z | z
0 | 1 | z | D | z | z
1 | 0 | z | z | D | z
1 | 1 | z | z | z | D

## Slide 26: 译 码 器
3

## Slide 27: Decoder 译码器、编码器 Encoder
译码器：将具有特定含义的二进制码转换成对应输出信号的逻辑电路。 如，2线-4线译码器、3-8译码器、4-16译码器、 4-10译码器(BCD译码器) 分为：通用译码器和数字显示译码器两大类。
映射
编码器：用一个二进制代码表示特定含义信息的逻辑电路。 转换目的：标准化、速度、保密性、或 为了压缩数据(图像、音频、视频)。
4:2
Encoder
映射
功能 互逆

## Slide 28: 应用：2-4译码器用于地址译码
片选信号

## Slide 29: 2 : 4 译码器
译码器中包含所有的乘积项
Decoder

## Slide 30: 带有使能端的2:4译码器
Decoder
1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 31: 2:4 译码器 代码
Decoder

## Slide 32: 2:4 译码器 门级描述
G1
G2
G3
G4
G5
G6
a_not
b_not
Decoder
顶层文件

## Slide 33: 【例5】用2:4译码器实现2输入任意函数
一个译码器提供了n个输入变量的2n个最小项（乘积项）。
任何函数都可以表示为最小项之和。
故可用译码器 + 或门实现任意函数！ (与门) + (或门)
风马牛不相及？

## Slide 34: 3-8 译码器
输入代表
一个
二进制数
输出代表
十进制系统中的8个数字
二~十进制数转换
Notes: 不管怎样，3-8线译码器可以把任何3位码字译成八个输出，每个输出对应一个码字。

## Slide 35: 【例6】用译码器实现全加器
因全加器为3输入，故选用3-8译码器
01234567
全加器的真值表
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
风马牛不相及？

## Slide 36: 74LS138 (3-8译码器)
：选通端
74LS138
0 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 37: 【例6】用74138译码器实现全加器
+ +
01234567
全加器的真值表
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
74138
1
0
0
使能有效
两个门等效

## Slide 38: 【例7】用两个3x8译码器组成一个4x16译码器
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
输 入 |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
w | z | y | x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4x16译码器真值表
带使能端的译码器可以连在一起，形成一个大型的译码器。
0000～0111
1000～1111
Notes: 译码器没有使能端E就无法扩展

## Slide 39: 【例7’】用两片74LS138芯片组成一个4x16译码器
时工作
时工作

## Slide 40: 用74138实现
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7
74138
1
仅有7个乘积项
仅有3个输入项

## Slide 41: 用74138实现
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
74138
74138
“同时”工作
4个输入项都要考虑

## Slide 42: 二 - 十进制 译码器
将4位BCD码的10组代码翻译成10个与十进制数字符号对应的输出。
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
… |  | … | … |  |  |  |  | … |  | … |  |  |  | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
… |  | … | … |  |  |  |  | … |  | … |  |  |  | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
1
0
1
5
4
3
2
1
0
9
6
7
8
Notes: 1）拒绝译码
2）采用无关项

## Slide 43: 74HC4511：七段数字显示译码器
74HC4511
试灯 (全亮)
灭零 (全灭)
锁存
功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9
10-15 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 灭
试灯 | X | X | 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
灭灯 | X | 0 | 1 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 灭
锁存 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | *取决于LE由0-1跳变时的输入 |  |  | * |  |  |  | *
功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9
10-15 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 灭
试灯 | X | X | 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
灭灯 | X | 0 | 1 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 灭
锁存 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | *取决于LE由0-1跳变时的输入 |  |  | * |  |  |  | *
H7Seg模块
Notes: cf: 康华光，电子技术基础 数字部分 第7版 P165

## Slide 44: 编 码 器
4

## Slide 45: 4-2普通编码器 4-2优先编码器
4-2
Encoder
编码器
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | X | X | X | 0 | 0
0 | 1 | X | X | 0 | 1
0 | 0 | 1 | X | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | X | X | X | 0 | 0
0 | 1 | X | X | 0 | 1
0 | 0 | 1 | X | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
剩余12行都是无关项 X
【问题】若全0输入，
与A0=1输入得到的结果相同(11)
剩余12行都是无关项 X
考虑
无关项
优先级最高
Notes: 如果输入2个或以上的1？

## Slide 46: 带有效指示符的4-2优先编码器
当时，表示没有有效输入， 即其他两位就不必检查了。

## Slide 47: 4:2编码器 代码
 |  |  |  |  |  | valid
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  |  |  |  | valid
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4:2
Encoder
考虑无关项描述
| 缩位运算
Encoder

## Slide 48: 代码实现2
 |  |  |  |  |  | valid
1 | ? | ? | ? | 1 | 1 | 1
0 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
 |  |  |  |  |  | valid
1 | ? | ? | ? | 1 | 1 | 1
0 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
剩余12行都是无关项
4:2
Encoder
casez与case类似，
但可识别无关项””
Encoder

## Slide 49: 上板实测
49
 |  |  |  |  |  | valid
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  |  |  |  | valid
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
顶层文件
Encoder

## Slide 50: 【例】带有优先级的多输出电路
d
d
d
d
d
d
院长
系主任
寝室长
助教

## Slide 51: 8-3 普通编码器
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
任何时候，只有一个输入是激活的。
如果2个输入同时激活，会产生一个没有定义的组合。
0
1
2
3
4
5
6
7
Notes: 如，D3和D6同时为1，编码器将输出既不是二进制011，也不是110. 若设定输入优先机制，如D6比D3优先级高，此时输出110.

## Slide 52: 74LS148（8-3优先编码器）
十进制数字信号输入
工作
状态
标志
Enable
Output
Enable
Input
二进制数
反码输出

## Slide 53: 74LS147（8421BCD码优先编码器）
输入端和输出端都是低电平有效， 即当某一个输入端低电平0时，4个输出端就以低电平0的输出其对应的8421BCD编码。
当9个输入全为1时，4个输出也全为1，代表输入十进制数0的8421BCD反码输出。
09876543
2
1
L
L
L
L
L
L
L
L
L

## Slide 54: 十进制字符-BCD码 编码器
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

## Slide 55: 【例8】十进制数字键盘的优先编码逻辑
键盘上10个数字按键，
每个按键代表一个二进制按键开关
当按下9键，线产生一个低电平.
+V
因为默认原来就是全0
（反码）
Notes: 也可以不用74147编码器，而用普通的门电路完成编码功能。

## Slide 56: 移 位 器
5

## Slide 57: 移位器 Shifter
逻辑移位：左移或右移，以0填充空位 例，11001 LSR 1 = 01100
循环移位：从一端移出的位填充到另一端的空位上。 例，11001 ROR 1 = 11100
算术左移位：与逻辑左移一样。 例，11001 ASL 1 = 10010
算术右移位：将原来数据的最高有效位填充到新数据的最高有效位上。 例，11001 ASR 1 = 11100 这对于有符号数的乘法或除法有用
二进制移位：相当于完成2幂的乘法(左移)或除法(右移)。

## Slide 58: 4位 移位器
移位器
Example_5_Shift
 |  |  | 移位后 |  |  |  | 标志 | 含义
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | noShift | 无移位
0 | 0 | 1 |  |  |  |  | shr | 右移一位，左侧补0
0 | 1 | 0 |  |  |  |  | shl | 左移一位，右侧补0
0 | 1 | 1 |  |  |  |  | ror | 循环右移一位
1 | 0 | 0 |  |  |  |  | rol | 循环左移一位
1 | 0 | 1 |  |  |  |  | asr | 算术右移一位，符号位不变
1 | 1 | 0 |  |  |  |  | ror2 | 循环右移两位
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | noShift | 无移位
 |  |  | 移位后 |  |  |  | 标志 | 含义
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | noShift | 无移位
0 | 0 | 1 |  |  |  |  | shr | 右移一位，左侧补0
0 | 1 | 0 |  |  |  |  | shl | 左移一位，右侧补0
0 | 1 | 1 |  |  |  |  | ror | 循环右移一位
1 | 0 | 0 |  |  |  |  | rol | 循环左移一位
1 | 0 | 1 |  |  |  |  | asr | 算术右移一位，符号位不变
1 | 1 | 0 |  |  |  |  | ror2 | 循环右移两位
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | noShift | 无移位

## Slide 59: 移位器 代码
 |  |  | 移位后 |  |  |  | 标志 | 含义
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | noShift | 无移位
0 | 0 | 1 |  |  |  |  | shr | 右移一位，左侧补0
0 | 1 | 0 |  |  |  |  | shl | 左移一位，右侧补0
0 | 1 | 1 |  |  |  |  | ror | 循环右移一位
1 | 0 | 0 |  |  |  |  | rol | 循环左移一位
1 | 0 | 1 |  |  |  |  | asr | 算术右移一位，符号位不变
1 | 1 | 0 |  |  |  |  | ror2 | 循环右移两位
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | noShift | 无移位
 |  |  | 移位后 |  |  |  | 标志 | 含义
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | noShift | 无移位
0 | 0 | 1 |  |  |  |  | shr | 右移一位，左侧补0
0 | 1 | 0 |  |  |  |  | shl | 左移一位，右侧补0
0 | 1 | 1 |  |  |  |  | ror | 循环右移一位
1 | 0 | 0 |  |  |  |  | rol | 循环左移一位
1 | 0 | 1 |  |  |  |  | asr | 算术右移一位，符号位不变
1 | 1 | 0 |  |  |  |  | ror2 | 循环右移两位
1 | 1 | 1 |  |  |  |  | noShift | 无移位
移位器