## Slide 1: 6. 组合模块2
数字逻辑 与 部件设计
2024-10-12

## Slide 2: 奇偶校验器
1

## Slide 3: 奇偶校验器（检错）
方法：在数据中增加1位校验位，使1的个数为奇数(奇校验)或偶数(偶校验)。
1个异或门可判断2位中1的奇偶
3个异或门可判断4位中1的奇偶
当输入中1的个数为奇数时

## Slide 4: 74LS280：奇偶校验发生器 / 校验器
输入 | 输出 | 
的个数 | F奇 | F偶
奇数 (1，3，5，7，9) | 1 | 0
偶数 (0，2，4，6，8) | 0 | 1
输入 | 输出 | 
 | F奇 | F偶
奇数 (1，3，5，7，9) | 1 | 0
偶数 (0，2，4，6，8) | 0 | 1
74LS280
F奇
F偶
低功耗 肖特基
1910~1989
William Shockley
1936 ，MIT博士毕业，贝尔实验室
1956 ，诺贝尔物理学奖：晶体管的发明
硅谷创建公司
1963~1975 ，斯坦福大学任教
Walter H. Schottky
德国物理学家
1886~1976

## Slide 5: 【例1】用两片74LS280实现8位数据传输系统
奇校验
(不能检测2位同时出错)
产生校验位
实施校验
若数据有误
发送端
接收端
F奇
F偶

## Slide 6: 比 较 器
2

## Slide 7
设：4位二进制数
只有当位置上的一组比特相等(全0或全1)时

## Slide 8: 4位比较器 74HC85
74HC85
Notes: LS是低功耗肖特基，HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。

## Slide 9: 【例2】用2片74HC85比较器组成8位比较器
74HC85
74HC85
低4位
高4位
低位赋值

## Slide 10: 1位比较器
如果 或 且 则
如果 且则
如果 或 且 则

## Slide 11: 4位比较器
任务 (task)
任务是通过调用来执行的，而且只有在调用时才执行。
方案1
Example16_comp4
  顶层文件

## Slide 12: 4位比较器
行为级建模
参考教材 P152 HDL例5.3 比较器
assign eq = (a == b);
assign neq = (a != b);
assign lt = (a < b);
assign lte = (a <= b);
方案2
顶层文件

## Slide 13: 加 法 器
3

## Slide 14: 加法器
半加器
全加器
超前进位加法器

## Slide 15: 半加器 Half Adder
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
只解决了1位二进制数的加法；无法处理2位以上二进制加法！无法处理进位
实现2个比特加法

## Slide 16: 全加器 Full Adder
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
FA
1个全加器 = 2个半加器 + 1个或门
如何用全加器实现多位数字相加？

## Slide 17: 串行 加法器 (行波进位加法器)
9输入变量：
需要512行真值表！
 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
输入进位 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
加数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
加数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
和 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
输出进位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
输入进位 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
加数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
加数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
和 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
输出进位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
通过全加器级联方式实现。
但进位信号需要逐位传递，故延迟长

## Slide 18: 超前进位加法器：每位进位与低位进位无关
设：
令：，
则：
、均为已知量
采用递推法：
最低位的进位信号可以超前传送到最高位
超前
进位
产生
电路
Notes: 每位进位只与被加数和加数有关，而与低位进位无关！

## Slide 19: 4位超前进位加法器 74LS283
– Operand Inputs
– Operand Inputs
Carry Input
– Sum Outputs
Carry Output

## Slide 20: 4位加法器
方案1
Example27_Adder

## Slide 21: 4位加法器
方案2
（十六进制）

## Slide 22: 4位加法器
方案3

## Slide 23: N位加法器
方案4
参考教材 P133 HDL例4.33
参考教材 P151 HDL例5.1 加法器
assign {Cout, s} = a + b + Cin;

## Slide 24: 减 法 器
4
半减器
全减器
加、减法器

## Slide 25: 半减器
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
与半加器区别

## Slide 26: 全减器
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
FD
1个全减器 = 2个半减器 + 1个或门

## Slide 27: 二进制加、减法器
如果发生溢出，应给出提示信息。

## Slide 28: 有符号数溢出规律
若两个数都是正数或都是负数，相加结果可能溢出。否则不会溢出
+70
+80
+150
0 100 0110
0 101 0000
1 001 0110
+
-70
-80
-150
1 011 1010
1 011 0000
0 110 1010
+
+30
+40
+70
-30
-40
-70
0 001 1110
0 010 1000
0 100 0110
+
1 110 0010
1 101 1000
1 011 1010
+
溢出
溢出
规律1：若相加两数符号相同，而与结果符号不同，则产生了溢出。
规律2：若符号位进位 与 最高位进位 不相等，则产生了溢出。
进位：0 1
进位：1 0
进位：0 0
进位：1 1 ← 神奇吧？
Notes: 2^7=128 , 超出128就是溢出。
还有规律3：把符号位由以前的一位延长至两位，如，正数符号为00，负数符号为11，运算结果为01或10就是溢出。

## Slide 29: 带有溢出检测的串行加、减器
对于有符号数，相加/相减后：
  表明无溢出
  表明有溢出.
对于无符号数，相加/相减后：
  表明无溢出/借位
  表明有溢出/借位.

## Slide 30: 4位加 / 减法器
Example30_AddSub

## Slide 31: 4位串行加法器/减法器 74LS385

## Slide 32: 乘 法 器
5

## Slide 33: 2位二进制乘法器
+

## Slide 34: 4-bit by 3-bit 二进制乘法器
0

## Slide 35: 4位乘法器
Example34_Multiplication

## Slide 36: BCD
6

## Slide 37: 4位二进制数→BCD码
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BCD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 03
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 07
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09
A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11
C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12
D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13
E | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14
F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BCD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 03
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 07
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09
A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11
C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12
D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13
E | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14
F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15
方案1
推导方程
E的BCD: 0001_0100
Notes: 利用位置计数法将二进制转为十进制，需要乘法器和加法器，消耗很多资源，后面介绍的移位加三算法只用移位和部分+3。

## Slide 38: 移位加3算法
方案2
4位二进制数转换为BCD码
把二进制数左移1位.
如果共移了4次， 则BCD数就在十位、个位了。
如果在BCD列中， 任何一个二进制数 A，就+6.
操作 | 十位 | 个位 | 二进制数
十六进制数 |  |  | E
开始 |  |  | 1110
左移1 |  | 1 | 110
左移2 |  | 11 | 10
左移3 |  | 111 | 0
左移4 |  | 1110 | 
6 |  | 0110 | 
加6 | 1 | 0100 | 
BCD数 | 1 | 4 | 
1010

## Slide 39: 移位加3算法
8位二进制数
若共移了8位，则BCD数就在百位、十位、个位了。
移动3次后，若在BCD列中， 任何一个二进制数，就+3. 相当于移动4次后，就+6.
返回步骤①
操作 | 百位 | 十位 | 个位 | 二进制数 | 
十六进制数 |  |  |  | F | F
开始 |  |  |  | 1111 | 1111
左移1 |  |  | 1 | 1111 | 111
左移2 |  |  | 11 | 1111 | 11
左移3 |  |  | 111 | 1111 | 1
加3 |  |  | 1010 | 1111 | 1
左移4 |  | 1 | 0101 | 1111 | 
加3 |  | 1 | 1000 | 1111 | 
左移5 |  | 11 | 0001 | 111 | 
左移6 |  | 110 | 0011 | 11 | 
加3 |  | 1001 | 0011 | 11 | 
左移7 | 1 | 0010 | 0111 | 1 | 
加3 | 1 | 0010 | 1010 | 1 | 
左移8 | 1 0 | 0101 | 0101 |  | 
BCD数 | 2 | 5 | 5 |  | 
p | 9 8 | 7 4 | 3 0 |  | 
z | 17 16 | 15 12 | 8 | 7 4 | 3 0
方案2

## Slide 40: 移位加3算法
//数组z清零
Example24_Bin2BCD
方案2

## Slide 41: 逻 辑 门 2
7

## Slide 42: 开关电路
(输入信号)
(输入信号)
输出逻辑 1
输出逻辑 0
(输出信号)
(输出信号)
Notes: 早期的开关由继电器构成，后来使用MOS管：
当其工作在截止状态时，相当于开关断开，输出高电平。
当其工作在饱和导通状态时，相当于开关闭合，输出地电平。

## Slide 43: 分立元件电路
三极管
二极管

## Slide 44: 集成电路 Integrated Circuit
一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容、电感等元件，及布线互连在一起，制作在一块半导体晶片上，通过引脚与外部联系。
简化设计、调试
可靠性高
维护性好
功耗低
成本低

## Slide 45: 半导体器件分类
双极型集成电路
TTL：三极管-三极管电路
ECL：射级耦合电路
I2L：集成注入电路
速度慢、制作方便、
功耗低、集成度低
速度快、负载强、
功耗大、集成度低
单极型集成电路
( MOS )
PMOS
NMOS
CMOS：互补MOS
半导体：常温下导电性介于导体和绝缘体之间的材料，如 硅、锗……
特点：导电性可控（绝缘体导体）
材 料

## Slide 46: 晶体二极管 Diode
正向导通
反向截止
正极
负极
N
P
外壳
PN结
正极
负极

## Slide 47: 晶体二极管的开关特性
阈值电压
正向导通状态
反向截止
反向击穿
静态：正向导通、反向截止
为防止电路过大烧毁，
需串联一只电阻R。
动态：导通、截止转换需要时间
截止→导通：开通时间，极短可忽略
导通→截止：反向恢复时间

## Slide 48: 三极管 Transistor
+6V
+6V
闭合
断开
基极
发射极
集电极

## Slide 49: 简单逻辑门电路
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
VA | VB | VF
0 | 0 | 0
0 | +5 | 0
+5 | 0 | 0
+5 | +5 | +5
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
VA | VB | VF
0 | 0 | 0
0 | +5 | +5
+5 | 0 | +5
+5 | +5 | +5
A | F
0 | 1
1 | 0
VA | VF
0 | +5
+5 | 0
开关特性差，
故较少使用。

## Slide 50: TTL集成门电路
Transistor-Transistor Logic
7404
7400
7402

## Slide 51: CMOS晶体管
Complementary Metal Oxide Semiconductor
互补金属氧化物半导体
工艺简单、集成度高、功耗小、抗干扰能力强
Gate 栅极
型
Source
源极
Drain
漏极
Gate 栅极
Drain
漏极
Source
源极
G=1
S
D
G=0
S
D
通
断
Drain
漏极
Source
源极
Gate 栅极
型
G=1
S
D
G=0
S
D
通
断

## Slide 52: CMOS集成逻辑门电路
pMOS
nMOS

## Slide 53: PLD
8

## Slide 54: 5.6 逻辑阵列
5.6.1 可编程逻辑阵列 PLD
5.6.2 现场可编程逻辑门阵列 FPGA

## Slide 55: 三种低密度可编程逻辑器件(PLD)
PROM：与阵列(译码器)固定、或阵列可编程
PAL可编程阵列逻辑：与阵列可编程、或阵列固定
PLA可编程逻辑阵列：与、或阵列都可编程 (最灵活)
但资源利用率低，
现在已经很少使用.

## Slide 56: PROM：与阵列固定、或阵列可编程
译码器与阵列，或门实现最小项之和的逻辑函数

## Slide 57: 【例4】用PAL设计组合电路
将4个函数分别化简，直到使用的乘积项最少：
空 PAL

## Slide 58: 【例4】 PAL设计举例
熔丝完整
熔丝熔断

## Slide 59: 【例5】3个输入、4个乘积项+2个输出 的 PLA
异或门：
1：原变量
0：反变量
T：原变量
C：反变量

## Slide 60: 【例6】用PLA实现下面布尔函数
T：原变量
C：反变量

## Slide 61: 时序可编程器件
时序可编程器件包含：门、触发器。
  复杂可编程逻辑器件(CPLD)
  现场可编程门阵列(FPGA)

## Slide 62: CPLD 复杂可编程逻辑器件
在CPLD中，可编程开关矩阵连接PLDs
每个典型的PLD包括8～16个宏单元
如果该宏单元中的乘积项没有被使用，可被邻近的宏单元使用。

## Slide 63: 通用FPGA结构图
LE：Logic Element
可配置逻辑元件
IOE：Input/Output Element 输入/输出元件

## Slide 64: Xilinx FPGA
Spartan系列
可配置的逻辑块(CLB)
输入、输出块(IOB)
可编程I/O缓冲器
路径资源
配置存储器

## Slide 65: Cyclone IV LE

## Slide 66: 【例5.6】使用LE实现特定功能
注意：无关项不能浮空，必须连接到0

## Slide 67: 【例5.6】使用LE实现