## Slide 1: 计算机组成和体系结构实验
体系结构（MIPS汇编语言）
微体系结构（单周期处理器）
xgsun@fudan.edu.cn
2024-12-1
Notes: MIPS Assembly Language Programming Robert Britton, Publisher: Pearson, 2003

## Slide 2: 概 述
运算器
(ALU)
存储器
控制器
输入设备
输出设备
控制流
指令流
数据流
CPU
MIPS汇编语言
（QtSpim）
Verilog / SystemVerilog
（Vivado）
NEXYS4 DDR开发板
32位 MIPS指令集 + CPU结构
Notes: 以运算器为中心

## Slide 3: CISC RISC
采用简化的指令系统
指令集只包含常用的指令
提供大量通用寄存器， 少访问内存
只有Load和Store指令才能访问内存
采用复杂的指令系统
指令数量多，功能复杂
指令长度可变，指令格式多样
寻址方式多
VS
ADDL (R9), (R10), (R11)
; mem[R9] ← mem[R10] + mem[R11]
lw R1, (R10) # R1 ← mem[R10]
lw R2, (R11) # R2 ← mem[R11]
add R3, R1, R2 # R3 ← R1+R2
sw R3, (R9) # mem[R9] ← R3
MIPS
VAX
Complex Instruction Set Computer
复杂指令集计算机
Reduced Instruction Set Computer
精简指令集计算机
Register
Memory
Store
Load
Notes: 按指令格式的复杂程度来区分

## Slide 4: MIPS 体系结构设计的4个准则
简单设计有助于规整化。如，指令长度相同，格式固定
加快常见功能。 如，指令集中只包含最常用的指令
越小的设计越快。 如，较少的硬件将有更少的延迟
好的设计需要好的折中方法。如，指令有3种格式，采用扩展码技术
“要使某些事情变得非常复杂是非常简单的；但要使它变得简单将非常复杂。”
苏联 著名枪械(波波沙冲锋枪)设计师 沙普金
John Hennessy
A simpler CPU is a faster CPU.

## Slide 5: MIPS 指 令 集
R-type
理论上，Load/Store/Inc/Branch四种指令，
足够编制任何可计算程序，但程序会很长。
F-type
Notes: 浓缩的都是精华

## Slide 6: 操作数：寄存器、存储器、常数
add t , b , c
sub a , t , d
t = b + c;
a = t - d;
a = b + c - d;
add $t0, $s1, $s2
sub $s0, $t0, $s3
名称 | 编号 | 用途
$0 | 0 | 常数0
$at | 1 | 汇编器临时变量
$v0 ~ $v1 | 2~3 | 函数返回值
$a0 ~ $a3 | 4~7 | 函数参数
$t0 ~ $t7 | 8~15 | 临时变量
$s0 ~ $s7 | 16~23 | 保存变量
名称 | 编号 | 用途
$t8 ~ $t9 | 24~25 | 临时变量
$k0 ~$k1 | 26~27 | 操作系统临时变量
$gp | 28 | 全局指针
$sp | 29 | 栈指针
$fp | 30 | 帧指针
$ra | 31 | 函数返回地址
操 作
operation
指令
instruction
操 作 数
operand
=
+
Notes: 可以存放在寄存器或存储器中，也可以作为常数存储在指令中
寄存器表示方法：$t0, $8 都可以

## Slide 7: 操作数：寄存器、存储器、常数
32位地址，4GB空间；32位数据字长。字节(8位)寻址，每1个字节都有1个单独地址。
每个字地址都是4的倍数
lw $s3, 1($0)
sw $s7, 5($0)
字 寻址
字节 寻址
lw $s3, 4($0)
sw $s7, 0x10($0)

## Slide 8: 操作数：寄存器、存储器、常数
因常数的值可以立即访问，故又称为立即数(immediate)。
# $s0=a, $s1=b
addi $s0, $s1, 4 # a=b+4
addi $s1, $s0,-2 # b=a-2
立即数采用16位补码表示，[-32768, 32767]
减法相当于加上一个负数，故没有 subi 指令

## Slide 9: 例6.2：大端、小端存储器
设 $s0 最初包含 0x23456789。运行下面代码后 $s0 = ?
sw $s0, 0($0)
lb $s0, 1($0)# 将字节地址(1+$0)=1中的数据装入$s0的最低有效字节中
字节地址 | 0 | 1 | 2 | 3
数据值 | 23 | 45 | 67 | 89
大 端
字节地址 | 3 | 2 | 1 | 0
数据值 | 23 | 45 | 67 | 89
小 端
字地址
0
字地址
0
LSB
最低有效位
MSB
MSB
最高有效位
LSB
解：

## Slide 10: MIPS指令集3种指令格式
lw $s0, 8($0)
addi $s0, $s1, -4
① Register 型
② Immediate型
③ Jump 型
3寄存器
2寄存器+16位立即数
26位立即数
j label
jal label
32 bits
add $s0, $s1, $s2
sll $s0, $s1, 2
jr $s0
Notes: 注意：jr $s0 不是J型，而是R型

## Slide 11: ① Register 型
add $s0, $s1, $s2
汇编代码:
字段值:
机器代码:
000000 | 10001 | 10010 | 10000 | 00000 | 100000
0 | 17 | 18 | 16 | 0 | 32
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6位
5位
5位
5位
5位
6位
2个源寄存器
1个目的
寄存器
移位
操作
函数：
决定何种R操作
操作码=0
0x02328020
机器指令:
rd
rs
rt

## Slide 12: ② Immediate 型
字段值:
机器代码:
0010 00 | 10001 | 10010 | 1111 1111 1111 1100
8 | 17 | 16 | -4
op
rs
rt
imm
6位
5位
5位
16位
寄存器
立即数
操作码
0x2232FFFC
机器指令:
汇编代码:
addi $s0, $s1, -4
rs
rt
对正立即数，高16位都补0
对负立即数，高16位都补1

## Slide 13: ③ Jump 型
32-bit sum地址
去掉前4位
去掉后2位(/4)
保留中间26位
转换为
26位地址操作数
操作码

## Slide 14: ① 逻辑指令
    没有NOT，可用下面代替
    A NOR $0 = NOT A
and rd、rs、rt
andi rt、rs、imm
(R型)
(I型)

## Slide 15: ② 移位指令
逻辑左移:
逻辑右移:
算数右移:
$t0 <= $s1 << 2
$s2 <= $s1 >> 2
$s3 <= $s1 >>> 2
逻辑左移低位补0
逻辑右移高位补0
算术右移高位补符号位
sll rd、rt、shamt

## Slide 16: ② 移位指令
sllv rd、rt、rs
可变逻辑左移
可变逻辑右移
可变算术右移
$s2低5位给出移位值

## Slide 17: ③ 生成常数指令
C Code
int a = 0x4f3c;
MIPS assembly code
# $s0 = a
addi $s0, $0, 0x4f3c
32-bit 常量 用 lui (load upper immediate) 和 ori:
C Code
int a = 0xFEDC_8765;
MIPS assembly code
# $s0 = a
lui $s0, 0xFEDC
ori $s0, $s0, 0x8765
lui指令：将一个16位立即数装入到寄存器的高16位，并将低16位都置0.
ori指令：将一个16位立即数合并到寄存器的低16位。
16-bit 常量 用 addi:

## Slide 18: ④ 乘法指令、除法指令
mult rs, rt
div rs, rt
{[hi] , [lo]} = [rs] x [rt]
[lo] = [rs] / [rt]
[hi] = [rs] % [rt]
mult $s0, $s1
商
余数
div $s0, $s1
Notes: 特殊用途寄存器: hi，lo

## Slide 19: ⑤ 条件分支指令
0x40 addi $s0, $0, 4 # $s0 = 0 + 4 = 4
0x44 addi $s1, $0, 1 # $s1 = 0 + 1 = 1
0x48 sll $s1, $s1, 2 # $s1 = 1 << 2 = 4
0x4C beq $s0, $s1, target # branch is taken
0x50 addi $s1, $s1, 1 # not executed
0x54 sub $s1, $s1, $s0 # not executed
0x58 target: add $s1, $s1, $s0 # $s1 = 4 + 4 = 8
beq rs, rt, label
branch if equal
bne rs, rt, label
branch if not equal
beq $s0, $s1, target
op | rs | rt | imm
5 | 16 | 17 | 2
000101 | 10000 | 10001 | 0000 0000 0000 0010
6位 | 5位 | 5位 | 16位
2
Notes: PC(4C)+4=50
50+2<<2=58

## Slide 20: ⑥ 无条件分支指令
addi $s0, $0, 4 # $s0 = 4
addi $s1, $0, 1 # $s1 = 1
j target # jump to target
sra $s1, $s1, 2 # not executed
addi $s1, $s1, 1 # not executed
sub $s1, $s1, $s0 # not executed
target:
add $s1, $s1, $s0 # $s1 = 1 + 4 =5
j label
Jump 跳转
jr rs
跳转到寄存器所保存的地址

## Slide 21: ⑦ 设置小于指令
C Code
// add the powers of 2
// from 1 to 100
int sum = 0;
int i;
for (i=1; i < 101; i = i*2)
{
sum = sum + i;
}
slt rd, rs, rt
[rs] < [rt] ? [rd]=1 : [rd]=0
set less than
MIPS assembly code
# $s0 = i, $s1 = sum
addi $s0, $0, 1 # i=1
addi $s1, $0, 0 # sum=0
addi $t0, $0, 101 # $t0=101
loop:
slt $t1, $s0, $t0 # if(i<101) $t1=1,
# else $t1=0
beq $t1, $0, done # if $t1==0(i>=101)
# branch to done.
add $s1, $s1, $s0 # sum=sum+i
sll $s0, $s0, 1 # i=i*2
j loop
done:

## Slide 22: if 语句
C Code
if (i == j)
f = g + h;
else
f = f – i;
MIPS assembly code
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
bne $s3, $s4, else #if i!=j, branch to else
add $s0, $s1, $s2 #if block: f = g + h
j done #skip past the else block
else:
sub $s0, $s0, $s3 #else block: f = f - i
done:
（反着写）

## Slide 23: while 语句
C Code
// determines the power
// of x such that 2x = 128
int pow = 1;
int x = 0;
while (pow != 128)
{
pow = pow * 2;
x = x + 1;
}
MIPS assembly code
# $s0 = pow, $s1 = x
addi $s0, $0, 1 # pow=1
add $s1, $0, $0 # x=0
addi $t0, $0, 128 # t0=128
while: beq $s0, $t0, done # if pow==128, # exit while loop
sll $s0, $s0, 1 # pow=pow*2
addi $s1, $s1, 1 # x=x+1
j while
done:

## Slide 24: for 语句
C Code
// add the numbers from 0 to 9
int sum = 0;
int i;
for (i=0; i!=10; i = i+1)
{
sum = sum + i;
}
MIPS assembly code
# $s0 = i, $s1 = sum
addi $s1, $0, 0 # sum=0
add $s0, $0, $0 # i=0
addi $t0, $0, 10 # $t0=10
for:
beq $s0, $t0, done # if i==10, # branch to done
add $s1, $s1, $s0 # sum=sum+i
addi $s0, $s0, 1 # increment i
j for
done:

## Slide 25: MIPS 寻址方式
寄存器寻址：寄存器（源操作数、目的操作数） 所有R指令。如，add rd, rs, rt
立即数寻址：16位立即数 有些I指令，如，addi rt, rs, imm
基地址寻址：存储器地址 = 基地址 + 立即数扩展后 存储器访问指令，如，lw rt, imm(rs)
PC相对寻址： 立即数符号扩展 条件分支指令，如，beq rs, rt, label
伪直接寻址： 跳转指令，如，j label
Notes: 指令中26位 转 32位目的地址

## Slide 26: 高级语言  汇编代码  机器代码
int f, g, y; //global variables
int main(void)
{
f = 2;
g = 3;
y = sum(f, g);
return y;
}
int sum(int a, int b)
{
return (a + b);
}
C 代码
.data
f:
g:
y:
.text
main: addi $sp, $sp, -4 # stack frame
sw $ra, 0($sp) # store $ra
addi $a0, $0, 2 # $a0 = 2
sw $a0, f # f = 2
addi $a1, $0, 3 # $a1 = 3
sw $a1, g # g = 3
jal sum # call sum
sw $v0, y # y = sum()
lw $ra, 0($sp) # restore $ra
addi $sp, $sp, 4 # restore $sp
jr $ra # return to OS
sum: add $v0, $a0, $a1 # $v0 = a + b
jr $ra # return
编
译
MIPS汇编代码
0x23BDFFFC
0xAFBF0000
0x20040002
0xAF848000
0x20050003
0xAF858004
0x0C10000B
0xAF828008
0x8FBF0000
0x23BD0004
0x03E00008
0x00851020
0x03E00008
0x00400000
0x00400004
0x00400008
0x0040000C
0x00400010
0x00400014
0x00400018
0x0040001C
0x00400020
0x00400024
0x00400028
0x0040002C
0x00400030
代码段地址
符号 | 地址
f | 0x10000000
g | 0x10000004
y | 0x10000008
main | 0x00400000
sum | 0x0040002C
MIPS机器代码
汇
编

## Slide 27: OS将可执行文件从硬盘装入内存
统计信息
代码段
全局数据段
用于操作系统
  226+2
64KB
保留段
256 MB
代码段
2GB
动态数据段
全局数据段
4GB
0xFFFFFFFF
Notes: Text Size 52 bytes: 52 / 4 = 13 , 即13条语句
Data Size 12 bytes: 12 bytes / 4 = 3 words, 即 f, g, y