## Slide 1: 计算机组成和体系结构实验
体系结构（MIPS汇编语言）
微体系结构（单周期处理器）
xgsun@fudan.edu.cn
2024-11-10

## Slide 2: 重要思想
所有的计算机
不管是最大的还是最小的，最快的还是最慢的，最贵的还是最廉价的，只要给予足够的时间和内存，它们所能完成的计算任务是相同的。

## Slide 3: 三种微体系结构：单周期、多周期、流水线
单周期 在一个时钟周期内执行完一条完整指令(CPI=1)。 时钟周期以最长的指令(如Load指令)所花的时间为准。 控制简单，但速度慢、成本高。 已不用
在性能、成本、复杂度之间折中
Load
Add
Jump
Load
Add
Jump
多周期 每条指令分成多个阶段，每个阶段在一个时钟周期内完成。 用多个时钟周期执行一条指令。 提高速度，可复用部分硬件(如ALU)。
Load
Add
Jump
流水线 将一条指令的执行过程分成若干个操作子过程， 多条指令重叠执行。显著提高吞吐量。
pipeline

## Slide 4: 操作元件
数据通路 DataPath：由 操作元件(组合逻辑元件) 和 状态元件(存储元件)
通过分散方式或总线方式连接而成，进行数据存储、处理、传送的路径。
加法器 Adder
+
A
B
32
32
Sum
32
CarryIn
MUX
A
B
32
32
Y
32
Select
多路选择器
算术逻辑部件
ALU
A
B
Result
Zero
OP
32
32
32
译码器
Decoder
A
2
Out1
Out2
Out3
Out4
移位器
<< 2
扩展器
符号扩展
16
32

## Slide 5: 状态元件（存储元件）
Register
Data
In
32
Data
Out
32
Clock
寄存器
存储元件读操作是组合逻辑
程序计数器 PC
(32位寄存器)
指令存储器 (IM)
ROM
Address
32
32
Data
ROM存储器
WriteEn
数据存储器 (DM)
32-bit
memory
DataW
32
Address
32
DataR
32
Clock
存储器

## Slide 6: 状态元件
SystemVerilog
Register
Data
In
32
Data
Out
32
Clock
寄存器
寄存器文件
3232位
Registers
WriteEn
RD1
32
RD2
32
两读一写
Clock
Addr1
5
Addr2
5
Addr3
5
WData3
32
Verilog
Notes: VHDL也可以

## Slide 7: “三大件”
 | 指令存储器
FFFFFFFF | 
…… | ……
00000038 | 06002103
…… | ……
…… | ……
00000014 | 00A42820
00000010 | 00642824
0000000C | 00E22025
00000008 | 2067FFF7
00000004 | 2003000C
00000000 | 20020005
PC
 | 数据存储器
FFFFFFFF | 
…… | 
00000080 | 00000007
…… | 
…… | 
00000018 | 
00000014 | 
00000010 | 
0000000C | 
00000008 | 
00000004 | 
00000000 | 
 | 寄存器文件
$0 | 00000000
$1 | 
$2 | 00000007
$3 | 
$4 | 
$5 | 
…. | 
…. | 
$27 | 
$28 | 
$29 | 
$30 | 
$31 | 
lw $2, 80($0)

## Slide 8: lw, sw, add, sub, and, or, slt, beq, addi, j
32
PC’
PC
pc
pcreg
clk
STEP 1: 从指令存储器中取出指令
64
Verilog有2个系统任务，从文件中读取数据到存储器
$readmemb("<数据文件名>",<存储器名>,<起始地址>,<终止地址>);
$readmemh("<数据文件名>",<存储器名>,<起始地址>,<终止地址>);
字节寻址：最右00不用
[7:2]
64 x 32位
指令存储器
A
RD
ROM
6
imem
32
20020005
2003000C
2067FFF7
00E22025
00642824
00A42820
10A7000A
0064202A
10800001
20050000
00E2202A
00853820
00E23822
AC670044
8C020050
08000011
20020001
AC020054
memfile.dat
main: addi $2, $0, 5
addi $3, $0, 12
addi $7, $3, -9
or $4, $7, $2
and $5, $3, $4
add $5, $5, $4
beq $5, $7, end
slt $4, $3, $4
beq $4, $0, around
addi $5, $0, 0
around: slt $4, $7, $2
add $7, $4, $5
sub $7, $7, $2
sw $7, 68($3)
lw $2, 80($0)
j end
addi $2, $0, 1
end: sw $2, 84($0)
Notes: 所有指令的第一步
memfile.dat文件用Add Sources添加到工程文件中

## Slide 9: 仿真时，将 .dat 加入项目中
这样添加后，dat文件前就不需要绝对加路径了。

## Slide 10: lw rt, imm(rs)
STEP 2: 从寄存器文件中读出源操作数 rs
op (6) | rs (5) | rt (5) | Imm (16)
64 x 32位
指令存储器
A
RD
ROM
32
6
[7:2]
clk
32
PC’
PC
pc
pcnext
instr
5
[25:21]
clk
寄存器文件
A1
RD1
A2
A3
WD3
WE3
RD2
rf
srcA
符号扩展
16
[15:0]
32
se
pcreg
imem
版本1：组合电路（只读不写）
因$0一直输出0， 因此当A1、A2为0时，选中$0，
RD1、RD2输出也是0。
STEP 3: 符号扩展立即数
正立即数，高16位补0
负立即数，高16位补1
STEP 1: 从指令存储器中取出指令
25 21
15 0
100011

## Slide 11: lw rt, imm(rs)
STEP 2: 从寄存器文件中读出源操作数
op (6) | rs (5) | rt (5) | Imm (16)
25 21
64 x 32位
指令存储器
A
RD
ROM
32
6
[7:2]
clk
32
5
[25:21]
clk
符号扩展
16
[15:0]
32
寄存器文件
A1
RD1
A2
A3
WD3
WE3
RD2
PC’
PC
pc
pcnext
rf
instr
srcA
se
pcreg
imem
15 0
STEP 3: 符号扩展立即数
STEP 1: 从指令存储器中取出指令
STEP 4: 计算存储器地址
srcB
32
ALUout
signimm
STEP 5: 向寄存器文件写入数据
[20:16]
5
RegWrite
1
20 16
STEP 6: 确定PC的下一个指令地址
module adder(
input [31:0] a, b,
output [31:0] y );
assign y = a + b;
endmodule
A
B
S
4
pcadd1
pcplus4
数据存储器
A
RD
RAM
WD
WE
clk
dmem
readdata
ALU
A
B
Z
S
ALUcont
010
3
alu
Notes: MIPS存储器模型是字节(8bits)寻址，而不是字(32bits)寻址。
每一个数据字节都有一个唯一的地址，一个32位的字包含4个8位字节，即：每一个字地址都是4的倍数。【P185】

## Slide 12: sw rt, imm(rs)
符号扩展
16
[15:0]
32
se
srcB
signimm
符号扩展
16
[15:0]
32
se
srcB
signimm
32
5
[25:21]
instr
[20:16]
5
clk
寄存器文件
A1
RD1
A2
A3
WD3
WE3
RD2
rf
srcA
32
RegWrite
1
A
B
S
4
pcadd1
pcplus4
64 x 32位
指令存储器
A
RD
ROM
32
6
[7:2]
clk
PC’
PC
pc
pcnext
pcreg
imem
数据存储器
A
RD
RAM
WD
WE
clk
dmem
ALU
A
B
Z
S
ALUout
ALUcont
010
3
readdata
op (6) | rs (5) | rt (5) | imm(16)
25 21 20 16 15 0
alu
101011
STEP 2: 从寄存器文件中读出源操作数
STEP 3: 符号扩展立即数
STEP 1: 从指令存储器中取出指令
STEP 4: 计算存储器地址
STEP 5: 向数据存储器写入数据
STEP 6: 确定PC的下一个指令地址
64 x 32位
指令存储器
A
RD
ROM
32
6
[7:2]
clk
PC’
PC
pc
pcnext
pcreg
imem
32
5
[25:21]
instr
clk
寄存器文件
A1
RD1
A2
A3
WD3
WE3
RD2
rf
srcA
32
ALU
A
B
Z
S
ALUout
ALUcont
010
3
RegWrite
0
数据存储器
A
RD
RAM
WD
WE
clk
dmem
A
B
S
4
pcadd1
pcplus4
RegWrite
1
符号扩展
16
[15:0]
32
se
srcB
signimm
[20:16]
5
writedata
Notes: dmem代码：第7、11行用a[7:2]即可，因为RAM只有64行。2^6=64

## Slide 13: add, sub, and, or, slt
010
[20:16]
64 x 32位
指令存储器
A
RD
ROM
32
6
[7:2]
clk
32
5
[25:21]
clk
符号扩展
16
[15:0]
32
寄存器文件
A1
RD1
A2
A3
WD3
WE3
RD2
PC’
PC
pc
pcnext
rf
instr
srcA
se
pcreg
imem
STEP 1: 从指令存储器中取出指令
ALU
A
B
Z
S
32
ALUcont
3
signimm
A
B
S
4
pcadd1
pcplus4
数据存储器
A
RD
RAM
WD
WE
clk
dmem
RegWrite
1
writedata
[20:16]
5
25 21 20 16 15 11
alu
5
result
result
STEP 3: 符号扩展立即数
STEP 2: 从寄存器文件中读出源操作数
STEP 4: 计算各种结果
STEP 5: 向寄存器文件写入数据
STEP 6: 确定PC的下一个指令地址
64 x 32位
指令存储器
A
RD
ROM
32
6
[7:2]
clk
PC’
PC
pc
pcnext
pcreg
imem
32
5
[25:21]
instr
[20:16]
5
clk
寄存器文件
A1
RD1
A2
A3
WD3
WE3
RD2
rf
srcA
32
srcb
0
1
writedata
srcbmux
ALUSrc
0
ALUout
readdata
0
1
resmux
0
[20:16]
0
1
[15:11]
writereg
MemtoReg
0
ALU
A
B
Z
S
ALUcont
变化
3
RegDst
1
RegWrite
1
A
B
S
4
pcadd1
pcplus4
ALU简化版本

## Slide 14: beq rs, rt, label
64 x 32位
指令存储器
A
RD
ROM
32
6
[7:2]
clk
32
5
[25:21]
clk
符号扩展
16
[15:0]
32
寄存器文件
A1
RD1
A2
A3
WD3
WE3
RD2
PC’
PC
pc
pcnext
rf
instr
srcA
se
pcreg
imem
STEP 1: 从指令存储器中取出指令
ALU
A
B
Z
S
32
ALUout
signimm
A
B
S
4
pcadd1
pcplus4
数据存储器
A
RD
RAM
WD
WE
clk
dmem
readdata
writedata
[20:16]
5
0
1
writedata
alu
srcb
srcbmux
0
1
resmux
[20:16]
5
0
1
[15:11]
result
writereg
result
If ([rs]==[rt]) PC’=PC+4+(SignImm<<2)
A
B
S
4
pcadd1
pcplus4
STEP 2: 从寄存器文件中读出源操作数
STEP 3: 符号扩展立即数，移位
STEP 4: 计算结果是否=0？
STEP 5: 向寄存器文件写入数据
STEP 6: 确定PC的下一个指令地址
64 x 32位
指令存储器
A
RD
ROM
32
6
[7:2]
clk
PC’
PC
pc
pcnext
pcreg
imem
32
5
[25:21]
instr
[20:16]
5
clk
寄存器文件
A1
RD1
A2
A3
WD3
WE3
RD2
rf
srcA
32
RegWrite
0
0
1
srcbmux
ALUSrc
0
ALU
A
B
Z
S
ALUcont
110
3
Branch
1
zero
pcSrc
RegWrite
0
MemtoReg
x
RegDst
x
符号扩展
16
[15:0]
32
se
<<2
immsh
signimmsh
A
B
S
pcplus4
pcadd2
A
B
S
4
pcadd1
pcplus4
pcbranch
0
1
pcbrmux
srcB

## Slide 15: 单周期MIPS处理器
64 x 32位
指令存储器
A
RD
ROM
32
6
[7:2]
clk
32
5
[25:21]
clk
符号扩展
16
[15:0]
32
寄存器文件
A1
RD1
A2
A3
WD3
WE3
RD2
PC’
PC
pc
pcnext
rf
instr
srcA
se
pcreg
imem
ALU
A
B
Z
S
32
ALUout
signimm
A
B
S
4
pcadd1
pcplus4
数据存储器
A
RD
RAM
WD
WE
clk
dmem
readdata
writedata
[20:16]
5
0
1
writedata
alu
srcb
srcbmux
0
1
resmux
[20:16]
5
0
1
[15:11]
result
writereg
result
0
1
pcbrmux
<<2
A
B
S
immsh
signimmsh
pcplus4
pcbranch
pcadd2
控制单元
Op
Funct
MemtoReg
MemWrite
ALUControl
ALUSrc
RegDst
RegWrite
3
[5:0]
[31:26]
Branch
zero
pcSrc

## Slide 16: 单周期MIPS处理器
6
pc
64 x 32位
指令存储器
A
RD
ROM
32
[7:2]
clk
32
5
[25:21]
clk
符号扩展
16
[15:0]
32
寄存器文件
A1
RD1
A2
A3
WD3
WE3
RD2
PC’
PC
pcnext
rf
instr
srcA
se
pcreg
imem
ALU
A
B
Z
S
32
ALUout
signimm
A
B
S
4
pcadd1
pcplus4
数据存储器
A
RD
RAM
WD
WE
clk
dmem
readdata
writedata
[20:16]
5
0
1
writedata
alu
srcb
srcbmux
0
1
resmux
[20:16]
5
0
1
[15:11]
result
writereg
result
0
1
pcbrmux
<<2
A
B
S
immsh
signimmsh
pcplus4
pcbranch
pcadd2
控制单元
Op
Funct
MemtoReg
MemWrite
ALUControl
ALUSrc
RegDst
RegWrite
3
[5:0]
[31:26]
Branch
zero
pcSrc
Instruction | Op5:0 | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp1:0
R-type | 000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
lw | 100011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00
sw | 101011 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | X | 00
beq | 000100 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | X | 01
Main Decoder

## Slide 17: 【例7.1】 or rd, rs, rt

## Slide 18: 【例7.2】 addi rt, rs, imm
Instruction | Op5:0 | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp1:0
R-type | 000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
lw | 100011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00
sw | 101011 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | X | 00
beq | 000100 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | X | 01
addi | 001000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00
主译码器
Notes: ALUOp不是ALUControl

## Slide 19: 【例7.3】 j label
PC’ = {(PC+4)[31:28], addr, 2’b0}
Instruction | Op5:0 | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp1:0 | Jump
R-type | 000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
lw | 100011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00 | 0
sw | 101011 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | X | 00 | 0
beq | 000100 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | X | 01 | 0
j | 000010 | 0 | X | X | X | 0 | X | XX | 1

## Slide 20: 处理器顶层文件
(ALUOut)
(ALUOut)
(dataadr)

## Slide 21: 数据路径

## Slide 22: 模块测试：regFile
测试代码
源代码
100ns时regWriteData获得数据”1234abcd”
110ns时，时钟上升沿，RsData获得数据

## Slide 23: 74LS194 仿真
①
②
③
①
②
③
Notes: `timescale 1ns / 1ps
module _74LS194_Sim( );
logic CR_n, CP, S0, S1, Dsl, Dsr;
logic D0, D1, D2, D3;
logic Q0, Q1, Q2, Q3; // output
// 实例化
_74LS194 My194(CR_n, CP, S0, S1, Dsl, Dsr,
D0, D1, D2, D3, Q0, Q1, Q2, Q3 );
always begin // 时钟周期20ns
CP = 0; #10; CP = 1; #10;
end
initial begin
//初始化输入
CR_n = 1;
//测试：置数功能
@(posedge CP); //wait for one clock
S1 = 1; S0 = 1;
D0 = 1; D1 = 0; D2 = 1; D3 = 0;
//测试：左移功能
@(posedge CP); //wait for one clock
S1 = 1; S0 = 0; Dsl= 1;
//测试：右移功能
@(posedge CP); //wait for one clock
S1 = 0; S0 = 1; Dsr= 1;
@(posedge CP); //wait for one clock
$stop;
end
endmodule

## Slide 24: 仿真时 增加 显示内部信号
①
②
④
③
④

## Slide 25: 单周期处理器 仿真测试
测试汇编代码+机器代码
仿真代码
保存后下次还可以原样调出来，如果不要也可删除之。