## Slide 1
2. 逻辑代数
2024-9-8
数字逻辑 与 部件设计

## Slide 2: 逻 辑 门
1

## Slide 3: 逻辑电路，及其化简
1位二进制加法
逻辑函数：

## Slide 4: 基本逻辑运算：3种运算就可以表达所有的逻辑
或运算
非运算
低 高
优先级
开-0
关-1
亮-1
灭-0
与运算
Notes: 逻辑：事物之间的因果关系。
完备性：仅用一组运算符就能解决一个代数系统中所有的运算问题。
在逻辑代数中，用“与、或、非”三种运算就可以表达所有的逻辑。
同样，“与非”、“或非”都可以表达所有的逻辑。

## Slide 5: 正逻辑、负逻辑
正逻辑：高电平表示逻辑，低电平表示逻辑。
负逻辑：高电平表示逻辑，低电平表示逻辑。
同一电路，采用哪种逻辑都可以，
不涉及电路本身结构与性能好坏；
但使同一电路具有不同的逻辑功能。
A | B | F
L | L | L
L | H | L
H | L | L
H | H | H
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A | B | F
1 | 1 | 1
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
0 | 0 | 0
输入输出电平关系
正逻辑：与门
负逻辑：或门
转化
输入变量
输出变量
全部输入组合
真值表

## Slide 6: 电路(原理)图 schematic
输入在原理图的左边（或 顶部）
输出在原理图的右边（或 底部）
无论何时，门必须从左流向右
最好使用直线，而不使用拐角线
在有实心点的十字相交处相连
在无实心点的十字相交处不相连
在T型接头处相连(美国)
用电路元件符号表示电路连接的图

## Slide 7: 复合逻辑门
“与非”门
“或非”门
“同或”门
“与或非”门
“异或”门
实现“与非”运算功能的逻辑电路
实现“或非”运算功能的逻辑电路
不常用
不经济
实现“异或”运算功能的逻辑电路
实现“同或”运算功能的逻辑电路
有奇数个变量=0，则，运算结果=0；
有偶数个变量=0，则，运算结果=1。
有奇数个变量=1，则，运算结果=1；
有偶数个变量=1，则，运算结果=0。
通用门
通用门
一种可以独自实现所有逻辑函数的门

## Slide 8: “与非门”作为通用门
universal gate

## Slide 9: “或非门”作为通用门

## Slide 10: 异或
多个变量异或运算，可两两依次运算，也可用两两运算的结果再运算：
多个变量异或运算的结果：取决于变量为1的个数：
，变量为1的个数是奇数
，变量为1的个数是偶数

## Slide 11: 异或、同或
互为反函数 又互为对偶

## Slide 12: 基本逻辑门
与门
或门
非门
缓冲器
三态门
与非门
或非门
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
❶
异或门
同或门
与或非门
或与非门
与或门
或与门
❷
❸
❹
❺
❻
复杂逻辑门
Notes: Buffer：提供缓冲功能，如提高驱动能力等。

## Slide 13: 逻 辑 代 数
2

## Slide 14: 逻辑代数：一个封闭的代数系统
由一个逻辑变量集，常量 和 ，“或”、“与”、“非” 三种基本运算构成。
逻辑运算：与、或、非 ……
逻辑函数： 取值：0、1
  逻辑函数的相等：任意输入二者输出均相等
逻辑变量：用字母表示其值可以变化的量。如：A、B…
    取值：0、1。 逻辑常量 0、1无大小、正负之分
爱尔兰 数学家
1849年创建
Notes: 逻辑代数是一种比普通代数更为简单的代数。
当时只是一种数学游戏，没有物理、及现实意义。100年后才发现应用价值。

## Slide 15: 逻辑代数的公理
公理1: 0-1 律 | ， | ，
公理2: 互补律 |  | 
公理3: 交换律 |  | 
公理4: 结合律 |  | 
公理5: 分配律 |  | 
公理1: 0-1 律 |  | 
公理2: 互补律 |  | 
公理3: 交换律 |  | 
公理4: 结合律 |  | 
公理5: 分配律 |  | 
普通代数中没有
Venn Diagram
文氏图验证
与
Notes: 真理，不必再加以证明的命题。 “自明之理”。只有从真理出发，才能得到真理。
公理必需满足的条件：
相容性：不能自相矛盾，也不能推出自相矛盾的东西。
相互独立性：任一条公理都应不能从别的公理推出来。
完全性：在该系统中，一切命题的真假都是可确定的。

## Slide 16: 逻辑代数的定理
定理1: 0-1律 | ， ， | ， ，
定理2: 重叠律 |  | 
定理3: 摩根定理 |  | 
定理4: 吸收律 |  | 
定理5: 并项律 |  | 
定理6: 消除律 |  | 
定理7: 自反律 |  | 
定理1: 0-1律 |  | 
定理2: 重叠律 |  | 
定理3: 摩根定理 |  | 
定理4: 吸收律 |  | 
定理5: 并项律 |  | 
定理6: 消除律 |  | 
定理7: 自反律 |  | 
Notes: 【注】这些公式只反映逻辑关系，而不是数量之间的关系。因此，初等代数中的移项规则不能使用。

## Slide 17: 【提醒】逻辑运算，不是算术运算
没有定义减法： 不能 = 两端同时，导出：
没有定义除法： 不能 = 两端同时，导出：
没有定义乘方：
允许提取公因子：
Notes: 0、1为逻辑常量， 没有大小之分，一种符号，代表两种状态；

## Slide 18: 定理2: 等幂律 证明
公理1: 0-1 律 | ， | ，
公理2: 互补律 |  | 
公理3: 交换律 |  | 
公理4: 结合律 |  | 
公理5: 分配律 |  | 
公理1: 0-1 律 |  | 
公理2: 互补律 |  | 
公理3: 交换律 |  | 
公理4: 结合律 |  | 
公理5: 分配律 |  | 
定理2 等幂律 |  | 
定理2 等幂律 |  | 
证： 1(右)
2(左)
5(右)
2(右)
1(左)
证： 1(左)
2(右)
5(左)
2(左)
1(右)

## Slide 19
完备证明法
证明：
Notes: 将变量取0或1，全部都算一遍的证明方法：完备证明法。

## Slide 20
摩根定理 DeMorgan Theorems
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
【证】令，，则，
由公理2互补律有：
定理6 摩根定理 |  | 
定理6 摩根定理 |  | 

## Slide 21
摩根定理的应用
与非门、非或门 等价性 验证
或非门、非与门 等价性验证
 |  | 1 | 1
 |  | 1 | 1
 |  | 1 | 1
 |  | 0 | 0
 |  | 1 | 1
 |  | 1 | 1
 |  | 1 | 1
 |  | 0 | 0
 |  | 1 | 1
 |  | 0 | 0
 |  | 0 | 0
 |  | 0 | 0
 |  | 1 | 1
 |  | 0 | 0
 |  | 0 | 0
 |  | 0 | 0

## Slide 22
摩根定理 推气泡法
Backward:
Forward:

## Slide 23
推气泡法
从输出端反向推气泡或从输入端正向推气泡，将与门换成或门，反之亦然。
从输出端推气泡反向到输入端，把气泡放置在门的输入端。
向后推所有门输入端的气泡，把气泡放在门的输出端。
Y = AB + CD

## Slide 24: 3个重要规则①
②反演规则 | 
③对偶规则 | 
①代入规则 | 任何一个含有变量的逻辑等式，如果 将所有出现的位置都代之以同一个逻辑函数，则等式仍然成立。
①代入规则 | 
【例】若
则
用途：可将公理、定理中的变量用任意函数代替，得到更多的等式。
【例】因
则
Notes: 因一个逻辑变量的取值只有0和1两种状态，这两个值代入等式时，等式都将成立。 而一个逻辑函数的取值也只有0和1两种状态，故用它取代等式中的逻辑变量时，等式当然也成立。

## Slide 25: 3个重要规则②
②反演规则 | 如果将逻辑函数表达式中所有的“•”变成“+”，“+”变成“•”，“1”变成“0”，“0”换成“1”，原变量变成反变量，反变量变成原变量，并保持原函数中的运算顺序不变，则所得到的新的函数为原函数的反函数。
②反演规则 | 
用途：求函数的反函数。
【例】若
则
但
对偶式 | 如果将逻辑函数表达式中所有的“•”变成“+”，“+”变成“•”，“1”变成“0”，“0”换成“1”，原变量变成反变量，反变量变成原变量，并保持原函数中的运算顺序不变，则所得到的新的函数为原函数的对偶式 。
对偶式 | 
摩根定理 |  | 
摩根定理 |  | 
的推广
Notes: 反演规则：描述原函数、反函数的关系。
对偶规则：描述原函数、对偶函数的关系。
一般情况，一个逻辑函数的反函数、对偶函数是不同的。但对于异或，其反函数、对偶函数都是同或。

## Slide 26: 3个重要规则③
③对偶规则 | 若两个逻辑函数表达式 (相等)，则其对偶式 (也相等)。
③对偶规则 | 
公理1: 0-1律 | ， | ，
公理2: 互补律 |  | 
公理3: 交换律 |  | 
公理4: 结合律 |  | 
公理5: 分配律 |  | 
公理1: 0-1律 |  | 
公理2: 互补律 |  | 
公理3: 交换律 |  | 
公理4: 结合律 |  | 
公理5: 分配律 |  | 
定理1：0-1律 | ，，， | ，，，
定理2: 重叠律 |  | 
定理3:摩根定理 |  | 
定理4: 吸收律 |  | 
定理5: 消除律 |  | 
定理6: 并项律 |  | 
定理1：0-1律 |  | 
定理2: 重叠律 |  | 
定理3:摩根定理 |  | 
定理4: 吸收律 |  | 
定理5: 消除律 |  | 
定理6: 并项律 |  | 

## Slide 27: 对偶规则的应用
当证明一个逻辑等式困难时，可以通过证明其对偶式(相对容易)
【例】证明：
其对偶式：
由乘法分配律：
由对偶规则：
当或-与式化简困难时，先转换为对偶式(与-或式)化简，再转换为对偶式(或-与式)
【例】化简：
其对偶式：
再求对偶式：
Notes: A的对偶好像看镜中的A。

## Slide 28: 表 达 形 式
3

## Slide 29: 逻辑函数表达式的基本形式
“与-或” 表达式
无论什么形式都可以变换成两种基本形式。
“或-与” 表达式
Sum-Of-Products
Product-Of-Sums
基本形式都不唯一。为了“唯一”，引入标准形式。
标准 “与-或” 表达式
标准 “或-与” 表达式
由若干最小项相”或”构成
由若干最大项相”与”构成
Notes: 或者说，任何一个逻辑函数都可以表示为最小项之和的形式。

## Slide 30: “与-或” “或-与”
3级电路

## Slide 31: GAL器件的原理图
GAL的雏形
时
序
电
路

## Slide 32: 真值表 → 表达式
A | B | C | F | G
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
A | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
当A=0且B=1时，S=1
当A=1且B=0时，S=1
假定：=1时用原变量
=0时用反变量

## Slide 33: 最小项 最大项
n个变量函数“与项”包含全部n个变量
每个变量都以原变量或反变量仅出现1次
个变量可以构成个最小项
n个变量函数“或项”包含全部n个变量
每个变量都以原变量或反变量仅出现一次
个变量可以构成个最大项
minterm
maxterm
最小项
最小项
编号
编号
最大项
最大项
编号
编号
Notes: 名称由来：在由n个变量构成的任意“与项”中，其值=1的变量取值组合数最少。

## Slide 34: 【例】用逻辑函数的标准式表示

## Slide 35: 最小项、最大项
对于一个具有n个变量的逻辑问题，在输入变量的任意一种取值情况下，总有：
必有且仅有一个最大项的逻辑值为0 () ； 必有且仅有一个最小项的逻辑值为1 ().
任意两个不同的最小项之积为0； 任意两个不同的最大项之和为1.
全体最小项之和为1； 全体最大项之积为0.
下标相同的最小项和最大项互为反函数。
 |  |  | 最小项 | 标识
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
 |  |  | 最小项 | 标识
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
最大项 | 标识
最大项 | 标识

## Slide 36: 同一逻辑问题，表达式之间的关系
一个逻辑函数与其反函数的逻辑表达之间，存在互补关系： 若，则
一个逻辑函数的两种范式逻辑表达之间，存在以下关系： 若，则 其中 。
【例】求，求的和之积形式及其反函数 。
根据
根据
【解】
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Notes: 关系为互补关系：相互取反
关系为不同表达形式：积之和、和之积
关系②为互补关系：相互取反
关系①为不同表达形式：积之和、和之积

## Slide 37: 转换为：标准“与-或”表达式
由真值表直接写出最小项表达式。
方法1
A | B | C |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
A | B | C |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 38: 转换为：标准“与-或”表达式
将给定的逻辑函数化为若干乘积项之和的形式（积之和）
利用公式 将每个乘积项缺少的因子补全
方法2
Notes: 通常在一片集成电路芯片中只有一种门电路。

## Slide 39: 【练习1】 转化为标准与-或式

## Slide 40: 转换为：标准“或-与”表达式
由真值表直接写出最大项表达式。
方法1
A | B | C |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
A | B | C |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 41: 转换为：标准“或-与”表达式
将给定的逻辑函数式化为若干多项式相乘的或-与（和之积）
利用公式 将缺少的变量补齐
先转换为和之积
方法2

## Slide 42: 【练习2】 转化为标准或-与式
=

## Slide 43: “与或” → “与或非”
【例】用与或非门实现函数
方法1：对两次求反
方法2： 对求反
电路速度快因只经过2级门。

## Slide 44: 逻辑的表示方法
函数式
真值表
逻辑图
波形图
卡诺图
HDL
函数式 → 逻辑图
逻辑图 → 函数式

## Slide 45: 逻辑的表示方法
函数式 → 真值表
A | B | C |  |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
A | B | C |  |  |  | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
函数式
真值表
逻辑图
波形图
卡诺图
HDL

## Slide 46: 逻辑的表示方法
真值表 → 波形图
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
函数式
真值表
逻辑图
波形图
卡诺图
HDL

## Slide 47: 逻辑的表示方法
波形图 → 真值表
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
函数式
真值表
逻辑图
波形图
卡诺图
HDL

## Slide 48: 代 数 化 简
4

## Slide 49: 电路优化

## Slide 50: 化简的标准
逻辑函数表达式越简单，设计出来的相应逻辑电路也越简单。
最简“与-或”表达式的标准：
表达式中“与”项个数最少
每个“与”项中的变量个数最少
最简“或-与”表达式的标准：
表达式中“或”项个数最少
每个“或”项中的变量个数最少
【例】

## Slide 51
化简逻辑函数
【例】

## Slide 52: 【练习3】
写出的真值表，画出逻辑门电路图。
化简函数，写新函数出真值表，画出新函数的逻辑图。
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 53
【练习4】化简下列逻辑函数

## Slide 54
化简逻辑函数方法总结-1
并项法：

## Slide 55
化简逻辑函数方法总结-2
吸收法：

## Slide 56
消去法：
推导
化简逻辑函数方法总结-3

## Slide 57
消项法：
推导：
化简逻辑函数方法总结-4

## Slide 58
配项法：
化简逻辑函数方法总结-5

## Slide 59
化简 综合练习
消项法
消因子法：

## Slide 60: 常用公式
基 本 |  | 
重叠律 |  | 
交换律 |  | 
结合律 | ( | (
摩根定理 |  | 
吸收律 |  | 
分配律 |  | 
其 它 |  | 
基 本 |  | 
重叠律 |  | 
交换律 |  | 
结合律 |  | 
摩根定理 |  | 
吸收律 |  | 
分配律 |  | 
其 它 |  | 
Notes: 23条公式