## Slide 1: 9. 时序电路分析
xgsun@fudan.edu.cn
2024-10-27
数字逻辑 与 部件设计

## Slide 2: 时序电路分析
1

## Slide 3: 时序逻辑电路 的 基本结构
外部输入信号
外部输出信号
状态输出信号
激励信号
输出方程
激励方程
状态方程
0110
0011
+
1001 S
0110 C
每个时钟，从低位开始逐位开始计算
组合电路
存储电路

## Slide 4: 组合电路、时序电路
组合逻辑电路：任一时刻的输出仅与该时刻输入变量的取值有关， 而与输入变量的历史情况无关。
时序逻辑电路：任一时刻的输出不仅与该时刻输入变量的取值有关， 而且与电路的原状态，即过去的输入情况有关。
组合电路
存储电路

## Slide 5: 时序逻辑电路分析
输出方程：
激励方程：
状态方程：
看上升沿之前 1
2
3
4
初始化
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0110 A
0011 B
+
1001 S
0110 C
Notes: 时序逻辑电路的分析：更多的是组合逻辑电路的分析，因为触发器已经搞清楚了！
波形图：看上升沿，但S、C的变化却发生在下降沿？这是因为S、C还随输入变量A、B而变化，A、B变化正好发生在下降沿。

## Slide 6: 时序逻辑电路 的 通用结构
组合电路
存储电路
激 励
组合电路
存储电路
输 出
组合电路

## Slide 7: 从输出看…
Moore
不能保证输出信号的变化始终与同步.
激 励
组合电路
存储电路
输 出
组合电路
激 励
组合电路
存储电路
输 出
组合电路
Mealy
Notes: 不能保证：在非时钟有效期间，输入信号变化，输出信号就可能变化！

## Slide 8: Mealy 变 Moore
Moore
Mealy

## Slide 9: 【例1】同步时序电路分析
激励方程：，，
状态方程：，，
特征方程：
Moore
没有输入
000 | 
001 | 
010 | 
011 | 
100 | 
101 | 
110 | 
111 | 
000 | 
001 | 
010 | 
011 | 
100 | 
101 | 
110 | 
111 | 
输出方程：， ，
010
100
110
001
010
100
110
001

## Slide 10: 【例1】同步时序电路分析
000 | 001
001 | 010
010 | 100
011 | 110
100 | 001
101 | 010
110 | 100
111 | 110
000 | 001
001 | 010
010 | 100
011 | 110
100 | 001
101 | 010
110 | 100
111 | 110
有效状态
无效状态
自启动电路
如果电路处于任何一个无效状态，经过若干时钟脉冲后，都可以自动进入有效状态的电路。
000
001
010
100
011
110
101
111

## Slide 11: 【例1】同步时序电路分析
000 | 001
001 | 010
010 | 100
011 | 110
100 | 001
101 | 010
110 | 100
111 | 110
000 | 001
001 | 010
010 | 100
011 | 110
100 | 001
101 | 010
110 | 100
111 | 110
1
2
3
4
6
5
7
8
节拍脉冲产生器

## Slide 12: 【练习1】状态表 => 状态图
 | / 1 | / 0
 | / 1 | / 0
 | / 1 | / 0
 | / 1 | / 0
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0

## Slide 13: 【例2】JK触发器电路分析：公式法
输出方程：
状态方程：，
特征方程：
00 | 01 | 11 | 0
01 | 10 | 00 | 0
10 | 11 | 01 | 0
11 | 00 | 10 | 1
00 | 01 | 11 | 0
01 | 10 | 00 | 0
10 | 11 | 01 | 0
11 | 00 | 10 | 1
01/0
10/0
00/0
11/1
0
0
0
0
1
1
1
1
时，递增计数
时，递减计数
激励方程：
Moore

## Slide 14: 【例2】JK触发器电路分析：特征表法
00 | 01 | 11 | 0
01 | 10 | 00 | 0
10 | 11 | 01 | 0
11 | 00 | 10 | 1
00 | 01 | 11 | 0
01 | 10 | 00 | 0
10 | 11 | 01 | 0
11 | 00 | 10 | 1
01/0
10/0
00/0
11/1
0
0
0
0
1
1
1
1
 |  |  | 说明
0 | 0 |  | 保持
1 | 0 | 1 | 置 1
0 | 1 | 0 | 置 0
1 | 1 |  | 翻转
 |  |  | 说明
0 | 0 |  | 保持
1 | 0 | 1 | 置 1
0 | 1 | 0 | 置 0
1 | 1 |  | 翻转
激励方程：
输出方程：
特征表

## Slide 15: 【例3】T触发器电路分析
激励方程：
输出方程：
特征方程：
Moore
状态方程：

## Slide 16: 时序电路分析步骤
分析电路组成（组合？时序？Moore? Mealy?）
写出激励方程、输出方程
写出状态方程 / 特征表
画出状态表、状态图、(波形图)
分析输出序列、输入序列的关系， 说明时序电路的逻辑功能。
评估、改进电路
(对同步、异步时序电路都适用)

## Slide 17: 【例4】异步时序电路分析*
激励方程：，
输出方程：
↓
0 | 0
0 | 1
1 | 0
1 | 1
0 | 0
0 | 1
1 | 0
1 | 1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓
1
0
0
1
1
0
0
1
状态方程：
特征方程：
上升沿才能转换状态，其余时间保持原态。
时钟方程：↑ ，↑
即由0变1
11/1
10/0
00/0
01/0
因两个D触发器状态翻转存在延迟，故电路存在短暂的不确定状态。

## Slide 18: 同步时序电路、异步时序电路
时序电路
各个触发器的时钟脉冲相同。一般用触发器实现。 在非时钟有效沿期间，触发器处于保持状态。
各个触发器的时钟脉冲不同。既可用触发器、也可用锁存器。 电路状态的翻转有先有后。
同步时序电路：
异步时序电路：
Notes: 同步：每来一个脉冲，电路的状态只改变一次？不一定，对Moore型是这样，对Mealy型不是。

## Slide 19: 同步时序逻辑电路中的时钟偏移
从同一时钟源出发的时钟脉冲，通过不同路径到达每个触发器的时间不同而产生的偏差。
传输延迟
解决方法：增加缓冲器、对称布局……
Notes: 尤其是对于大规模的集成电路。

## Slide 20: 【例5】电路分析
①
②
14
13
12
11
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
74LS74
14
13
12
11
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
74LS27
01
10
00
11
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/1
0/0
1/0
/
状态表
………
………
………
………
Mealy

## Slide 21: 【练习2】时序电路分析
*
激励方程：
状态方程：
1
0
01, 10
01, 10
00, 11
00, 11

## Slide 22: FSM
2
Notes: 有限状态机

## Slide 23: 流水灯
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

## Slide 24: 流水灯
WaterLED
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

## Slide 25: 流水灯 原理图

## Slide 26: 有限状态机 Finite State Machine
电路设计经典方法，尤其适于设计控制模块，易于FPGA实现。
用于：对有限内部状态相互转换的系统进行建模。
常为同步时序，在时钟信号的触发下完成各状态之间的转换，并产生相应的输出。
由组合逻辑(状态译码、产生输出信号) + 时序逻辑(存储状态)构成。
状态机表示方法：状态图、状态表、流程图。三者等价。
0/0
1/0
0/0
1/0

## Slide 27: FSM 分类
组合逻辑
状态
寄存器
次态
现态
当前输出
当前输入
经典状态机
组合逻辑1
状态
寄存器
次态
现态
当前输出
当前输入
组合逻辑2
摩尔状态机
仅取决于：现态
组合逻辑1
状态
寄存器
次态
现态
当前输出
当前输入
组合逻辑2
米里状态机
取决于：现态 + 当前输入
同一系统，
既可以用摩尔模型描述
也可以用米里模型描述

## Slide 28: 复杂系统：混合编程
组合逻辑1
状态
寄存器
次态
现态
当前输入
Mealy
组合逻辑
Moore
组合逻辑

## Slide 29: 1101序列检测器：状态机
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
摩尔状态机
米里状态机
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/1
1
1101101 当序列首尾相同时可重叠
0
110101101
11011101
1
Notes: 摩尔状态机：输出仅取决与现在状态，（与当前输入无关），因此状态内包含当前状态下的输出
摩尔状态机的S4还可以转到S1，如果不允许序列位重叠使用.
米里状态机也有多种方案。

## Slide 30: FSM设计要点
状态机有3部分：①当前状态 PS、 ②下一状态 NS、 ③输出逻辑 OL。
Verilog有4种描述方式：
  三段式： ① 、 ② 、 ③各用一个 always / assign 描述；
  两段式： ① + ② 、③ 或 ②、① + ③ 各用一个always；
  一段式： ① + ② + ③ 只用一个always。
多余状态要明确定义，或者用case语句中的default。
初始状态：电路复位后所处的状态。 实用的状态机都应有复位信号。
异步复位比同步复位占用更少的额外资源。

## Slide 31: 1101序列检测器 Moore
①
状态寄存器
②
③
组合逻辑1
组合逻辑2
FSM
三段式描述
Notes: Verilog 共有19种数据类型，最基本的有4种：
变量：wire、reg (寄存器型)
常量：数字、参数(parameter)

## Slide 32: 1101序列检测器 Mealy
①
状态寄存器
②
组合逻辑1
③
组合逻辑2
的输出需要寄存，故用时序电路！
FSM
三段式描述
Notes: 如果③ 组合逻辑2中用always_comb，则Dout就无法寄存，上板后，输入1101后LED灯只亮瞬间。

## Slide 33: 1101序列检测器：板级验证
5ms延迟
少于5ms
clkDiv
clkPulse
Detect1101
clk
clr
clr
clr
clk190Hz
inp
clk
clk
Din
Dout
outp
LED[0]
CLK100MHZ
BTNC
BTNL
BTNR
FSM

## Slide 34: 1101序列检测器 Moore-2
①
状态寄存器
②
③
组合逻辑1
组合逻辑2
③
组合逻辑2
合并① ②
三段式
两段式描述
Notes: Verilog 共有19种数据类型，最基本的有4种：
变量：wire、reg (寄存器型)
常量：数字、参数(parameter)

## Slide 35: 1101序列检测器 Moore-3
①
状态寄存器
②
③
组合逻辑1
组合逻辑2
合并① ③
②
两段式描述
Notes: Verilog 共有19种数据类型，最基本的有4种：
变量：wire、reg (寄存器型)
常量：数字、参数(parameter)

## Slide 36: 1101序列检测器 Moore-4
①
状态寄存器
②
③
组合逻辑1
组合逻辑2
合并① ② ③
一段式
Notes: Verilog 共有19种数据类型，最基本的有4种：
变量：wire、reg (寄存器型)
常量：数字、参数(parameter)

## Slide 37: 去 抖 电 路
3
Notes: 有限状态机

## Slide 38: 机械抖动
任何按钮，按动之后，在稳定下来之前都会有几毫秒的抖动。
可能将抖动的错误值锁存到寄存器中！

## Slide 39: 去抖电路
带毛刺
干净
【注】时钟要足够慢。保证抖动在3个时钟周期内！如 clk_190Hz

## Slide 40: 去抖代码
Debounce
D
D
D
Q
Q
Q
Notes: // N个按钮开关的抖动消除电路
module Debounce
#(parameter N = 1)
( input logic clk, clr,
input logic [N-1:0] inp,
output logic [N-1:0] outp );
logic [N-1:0] delay1;
logic [N-1:0] delay2;
logic [N-1:0] delay3;
always @(posedge clk, posedge clr)
begin
if(clr) begin
delay1 <= 0;
delay2 <= 0;
delay3 <= 0;
end
else begin
delay1 <= inp;
delay2 <= delay1;
delay3 <= delay2;
end
end
assign outp = delay1 & delay2 & delay3;
Endmodule
`timescale 1ns / 1ps
module Debounce_Sim( );
logic clk, clr, inp, outp;
// 实例化
Debounce D1(clk, clr, inp, outp);
always //时钟
begin
clk = 1; #10; clk = 0; #10;
end
initial //输入值
begin
clr = 0; inp = 0;
#50; inp = 1; #30; inp = 0;
#10; inp = 1; #15; inp = 0;
#20; inp = 1; #120;inp = 0;
#25; inp = 1; #10; inp = 0;
end
endmodule

## Slide 41: 时钟脉冲：按一次键，产生一个单脉冲
带毛刺
单脉冲

## Slide 42: 单脉冲代码
clockPulse